## Slide 1: Desafio 4 Melhoria na análise da qualidade da água e eficiência na dosagem de produtos químicos

## Slide 2: Desafio Raiz
O principal desafio é a dependência dos processos manuais, muitas vezes oriundos da não-automatização dos processos de dosagem de produto químico e de análise da qualidade da água ao longo das etapas do tratamento da ETA. Para isso, o desafio requer a inclusão de bombas dosadoras com maior amplitude no range de vazão, adaptáveis aos produtos químicos e a grandes oscilações de dosagem, bem como formas de reduzir ou mitigar as deficiências hidráulicas e estruturais de algumas etapas do tratamento (mistura rápida, floculador, decantador, filtro) que possam prejudicar a eficiência da ETA.
Desafio 4 | Melhoria na análise da qualidade da água e eficiência na dosagem de produtos químicos

## Slide 3: Resumo
Desafio 4 | Melhoria na análise da qualidade da água e eficiência na dosagem de produtos químicos
Coleta de água
Bruta
Filtrada
Tratada
Rotina de 2 em 2 horas
Decantada¹
¹Pontos de coleta podem variar de acordo com a concepção do tratamento
Clarificada¹

## Slide 4
Desafio 4 | Melhoria na análise da qualidade da água e eficiência na dosagem de produtos químicos
Análise da água
Cor
Turbidez
Cloro
pH
Rotina de 2 em 2 horas
Fluoreto²
²Previsão de fluoretação

## Slide 5
Desafio 4 | Melhoria na análise da qualidade da água e eficiência na dosagem de produtos químicos
Verificar necessidade de ajustar dosagem
Coagulante
Cloro
Rotina de 2 em 2 horas
²Previsão de fluoretação
Customização
Flúor²
Peróxido
Soda cáustica
Barrilha
Polímero

## Slide 6
Desafio 4 | Melhoria na análise da qualidade da água e eficiência na dosagem de produtos químicos
Verificar necessidade de ajustar dosagem
Coagulante
Cloro
Flúor²
Rotina de 2 em 2 horas
²Previsão de fluoretação
Dosagem de coagulante
Vazão da ETA
Resultado de cor e turbidez
Dosagem de flúor
Resultado de flúor residual
Dosagem de cloro
Resultado de cloro residual

## Slide 7
Desafio 4 | Melhoria na análise da qualidade da água e eficiência na dosagem de produtos químicos
Rotina de 2 em 2 horas
 | Cor |  | Turbidez |  |  | pH |  | Cloro | Vazão | Dosagem | 
 | Bruta | Tratada | Bruta | Filtrada | Tratada | Bruta | Tratada | Tratada | Chegada | Coagulante | Cloro
00:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
02:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
06:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
08:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
12:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
14:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
16:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
18:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
20:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
22:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Registro dos dados
Customização
Pontos de coleta
Produtos químicos usados

## Slide 8
Desafio 4 | Melhoria na análise da qualidade da água e eficiência na dosagem de produtos químicos
Coleta de água
Bruta
Filtrada
Tratada
Análise da água
Cor
Turbidez
Cloro
pH
Verificar necessidade de ajustar dosagem*
Coagulante
Cloro
Rotina de 2 em 2 horas
 | Cor |  | Turbidez |  |  | pH |  | Cloro | Vazão | Dosagem | 
 | Bruta | Tratada | Bruta | Filtrada | Tratada | Bruta | Tratada | Tratada | Chegada | Coagulante | Cloro
00:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
02:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
06:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
08:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
12:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
14:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
16:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
18:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
20:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
22:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Registro dos dados
*Previsão de fluoretação

## Slide 9
Desafio 4 | Melhoria na análise da qualidade da água e eficiência na dosagem de produtos químicos
Coleta de água
Bruta
Filtrada
Tratada
Análise da água
Cor
Turbidez
Cloro
pH
Verificar necessidade de ajustar dosagem
Coagulante
Cloro
Rotina customizada
Decantada
Clarificada
 | Cor |  | Turbidez |  |  | pH |  | Cloro | Vazão | Dosagem | 
 | Bruta | Tratada | Bruta | Filtrada | Tratada | Bruta | Tratada | Tratada | Chegada | Coagulante | Cloro
00:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
02:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
06:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
08:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
12:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
14:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
16:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
18:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
20:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
22:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Registro dos dados
Alumínio
Ferro
Manganês
Flúor
Polímero
Pré-cloração
Peróxido
Soda cáustica
Outros
Fluoreto

## Slide 10
Desafio 4 | Melhoria na análise da qualidade da água e eficiência na dosagem de produtos químicos
Fluxo dados de qualidade

## Slide 11
Desafio 4 | Melhoria na análise da qualidade da água e eficiência na dosagem de produtos químicos
Fluxo dados de qualidade

## Slide 12
Desafio 4 | Melhoria na análise da qualidade da água e eficiência na dosagem de produtos químicos
Fluxo dados de qualidade

## Slide 13
Desafio 4 | Melhoria na análise da qualidade da água e eficiência na dosagem de produtos químicos
Fluxo dados de qualidade

## Slide 14
Desafio 4 | Melhoria na análise da qualidade da água e eficiência na dosagem de produtos químicos
Fluxo dados de qualidade

## Slide 15
Desafio 4 | Melhoria na análise da qualidade da água e eficiência na dosagem de produtos químicos
Relatórios de qualidade

## Slide 16
Desafio 4 | Melhoria na análise da qualidade da água e eficiência na dosagem de produtos químicos
Relatórios de qualidade

## Slide 17
Desafio 4 | Melhoria na análise da qualidade da água e eficiência na dosagem de produtos químicos
IQAP

## Slide 18
Desafio 4 | Melhoria na análise da qualidade da água e eficiência na dosagem de produtos químicos
IQAP

## Slide 19
Desafio 4 | Melhoria na análise da qualidade da água e eficiência na dosagem de produtos químicos

## Slide 20
Desafio 4 | Melhoria na análise da qualidade da água e eficiência na dosagem de produtos químicos

## Slide 21
Desafio 4 | Melhoria na análise da qualidade da água e eficiência na dosagem de produtos químicos
Produtos Químicos

## Slide 22
Desafio 4 | Melhoria na análise da qualidade da água e eficiência na dosagem de produtos químicos
Produtos Químicos
Recebimentos
NF
R$
kg
Estoque
Mês anterior 01
Mês atual 01
Aplicação diária (kg)
Custo do PQ/m³

## Slide 23
Desafio 4 | Melhoria na análise da qualidade da água e eficiência na dosagem de produtos químicos
Dificuldades
Manutenção/
Calibração
Colorímetro
Turbidímetro
Leitura colorimétrica (possível erro humano)
Cloro
pH
Fe, Mn, Al
Dosadoras
Oscilação vazão
Resistência aos produtos químicos
Manutenção
Informação manuscrita
Gasto de tempo
Tempo de respostas para correções
Análises de qualidade da água
Dosagem de produtos químicos
Registro dos dados
Dosagem ótima
Dosadoras
Eficiência etapas tratamento
Ponto de aplicação/hidráulica
Notes: Resistência do equipamento (componentes, peças) à corrosão e ataques dos produtos químicos.

## Slide 24: Objetivo
Desafio 4 | Melhoria na análise da qualidade da água e eficiência na dosagem de produtos químicos
Automação
Análise
Dosagem
Acompanha-mento remoto
Ações
+ágeis
Importação dos dados para relatórios

## Slide 25: Resultados pretendidos
Redução gasto PQ
Melhoria qualidade
Redução Registro de Atendimento
Otimizar tempo dos responsáveis pela ETA
Aumento da produção
Desafio 4 | Melhoria na análise da qualidade da água e eficiência na dosagem de produtos químicos
Menos perdas
Manutenções mais ágeis

## Slide 26: Funcionalidades desejáveis
Análises da qualidade da água da ETA de acordo com no Anexo XX da Portaria Consolidação nº 5/2017 e suas alterações, incluindo frequência mínima das análises (a cada 2 horas), metodologias analíticas, faixa de trabalho do método englobando o Valor Máximo Permitido (VMP) de cada parâmetro;
Análises da qualidade da água da ETA incluindo os pontos de amostragem disponíveis, frequência mínima (a cada 2 horas) e parâmetros básicos para controle operacional de eficiência do tratamento e ajustes;
Manutenção da instrumentação analítica de acordo com as recomendações do fabricante – desejável calibração RBC;
Baixa complexidade operacional que possibilite ajustes pela própria equipe da unidade;
Automação de acordo com as Diretrizes Gerais para Elaboração de Projetos de Automação PT.AUT.PRJ.01 (documento interno COMPESA) com equipamentos interoperáveis;
Desafio 4 | Melhoria na análise da qualidade da água e eficiência na dosagem de produtos químicos

## Slide 27: Funcionalidades desejáveis
Automação da qualidade da água com monitoramento online, em tempo real, integrada com sistemas de informação da Compesa (PIMS/LIMS) para geração de dados/relatórios/históricos em modelos adaptáveis às necessidades de controle;
Automação para dosagem de produtos químicos considerando parâmetros de ajuste quando ocorrer variação da qualidade da água e vazão;
Controlador de coagulantes adequado à Norma Técnica Compesa NTC 144
Automação de lavagem de filtro considerando ponto de coleta individual por filtro, turbidez da água filtrada e carga hidráulica;
Bombas dosadoras compatíveis com os produtos químicos utilizados e com inversor de frequência; no caso de cloração, usar a curva do injetor para identificar a bomba adequada; e peças sobressalentes para manutenções;
Desafio 4 | Melhoria na análise da qualidade da água e eficiência na dosagem de produtos químicos
Notes: Controlador de coagulante: dosagem do coagulante associado ao analisador de carga, mede a carga e já corrige a dosagem.

## Slide 28: Funcionalidades desejáveis
Adequação da solução às diferentes concepções de ETAs;
Adequação as concepções de projeto GPE-NI-020 – Diretrizes Gerais para Elaboração de Projetos de ETA e demais Instrumentos Normativos relacionados – disponível em https://servicos.compesa.com.br/engenharia/normas-e-padroes/;
Adequação às Normas Técnicas COMPESA (NTC) – disponíveis em https://servicos.compesa.com.br/engenharia/norma-tecnica-compesa/;
Para dosagem de produto químico, avaliar a eficiência do tratamento;
Adequação a diferentes vazões de tratamento (ETAs Compesa possuem vazão nominal variam de 1,3 a 5.000 L/s);
Prover níveis de acesso à informação (gestão dos dados) diferenciado para operação e gestão;
Possibilidade de comunicação e/ou transmissão de dados com o centro de controle.
Desafio 4 | Melhoria na análise da qualidade da água e eficiência na dosagem de produtos químicos

## Slide 29: Possibilidade de fornecimento
Desafio 4 | Melhoria na análise da qualidade da água e eficiência na dosagem de produtos químicos
    +200
    ETAs
    Concepções de ETA Customização
Notes: Mais de 200 ETAs em todo o estado de PE;
.

## Slide 30: 1° Ciclo de Inovação Aberta
O Programa Águas Digitais visa desenvolver e agregar novas tecnologias para a gestão do fornecimento de água e saneamento no Estado, através de processos e metodologias de inovação aberta!
Visite: www.aguasdigitaiscompesa.com.br
Desafio 4 | Melhoria na análise da qualidade da água e eficiência na dosagem de produtos químicos